## Slide 1: Proiect BSP Software
BSP Modular pentru Sateliti
Stanca George

## Slide 2
Contextul Proiectului
Obiective Tehnice
Arhitectura Software
Implementare MOCK
Implementare TARGET
Provocari Tehnice

## Slide 3: Contextul Proiectului
Focus Principal: Simularea Software (Mocking)
Realizare: Dezvoltarea unui mediu de Simulare Software pentru placa ATSAMV71Q21B.
Concept: Emularea comportamentului hardware in software-ul de pe PC.
Rezultat: Driverele ruleaza într-un mediu virtual controlat, replicand comportamentul electric.

## Slide 4: Obiective Tehnice
Interfata Unificata: API C++17 abstract pentru controlul pinilor.
Dual-Backend: Comutare transparenta intre Mock și Target la compilare.
Driver GPIO Functional:
Suport pentru Input, Output, Pull-Resistors.
Configurare pini specifici (PB12, PC9, PC10, UART).
Sistem de Build: CMake modular.

## Slide 5: Arhitectura Software
Aplicatie (main.cpp)
GPIO::configure(PB12, Input)
Interfata (gpio.h)
namespace GPIO { void configure(...); }
Backend (Selectabil CMake)
MOCK (gpio_mock.cpp): cout << "PB12 Input"
TARGET (gpio_target.cpp): modificare bit

## Slide 6: Implementare MOCK
Rol: Validare logica rapida si verificarea corectitudinii.
Mecanism: Stocheaza starea pinilor (Low/High) în memorie (std::map).
Output: Afisare în consola pentru fiecare operatie.
Beneficiu: Permite detectarea erorilor de logica inainte ca placa hardware sa fie utilizata.

## Slide 7: Implementare TARGET
Control Direct Hardware: Acces direct la registri (Memory Mapped I/O).
Flux de Configurare:
Pornire Clock Periferic (PID).
Configurare Directie/Pull-up.
Set/Clear

## Slide 8: Provocari Tehnice
Pinul PB12 (System Erase):
Default = PIN Erase.
Rescriere registru CCFG_SYSIO pentru a dezactiva functia ERASE.
Multiplexare (UART/ADC):
Pinii PA9/PA10 necesita functii periferice, nu GPIO simplu.
Driver-ul dezactiveaza PIO (P_DIS) si preda controlul catre perifericele interne.

## Slide 9: Reflectie si Analiza
Selectia Hardware: Criterii cheie - Putere vs Performanta, Longevitate pe piata.
Arhitectura Multi-Target: Asigurată prin header unic si selectie la compilare (CMake), nu prin macrouri #ifdef.
Prioritizare: (1) Interfata & Mock -> (2) Teste Automate -> (3) Drivere Critice.

## Slide 10: Concluzii
BSP-ul ruleaza corect pe ambele platforme
Modularitate: Adaugarea unei noi placi necesita doar un nou fisier backend.